РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ВИШИ СУД У ПАНЧЕВУ

ПАНЧЕВО, ул. Војводе Р. Путника  бр.13-15

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА - САНАЦИЈА ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ РАВНОГ КРОВА ЗГРАДЕ ПРАВОСУДНИХ ОРГАНА У ПАНЧЕВУ

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

бр. 1.3.3/19

Рок за достављање понуда:

закључно са 26.09.2019.године до 13,00 часова

Датум отварања понуда:

26.09.2019.г.

у 13,15 часова,  у Вишем суду у Панчеву

Септембар

2019. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број Су IV-22-15/19 од 06.09.2019., године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број Су IV-22-15/19 од 06.09.2019., године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку радова – санација хидроизолације равног крова зграде правосудних органа у Панчеву

Конкурсна документација садржи:

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: .....................................ВИШИ СУД У ПАНЧЕВУ

Адреса: …........................................ПАНЧЕВО, Ул. Војводе Р. Путника 13-15

Интернет страница:........................www.pa.vi.sud.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 1.3.3/19 је јавна набавка радова - санација хидроизолације равног крова зграде правосудних органа у Панчеву.

4 Контакт (лице или служба)

Лице за контакт: Марина Брашован Делић

Е - mail адреса: uprava@pa.vi.sud.rs

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 1.3.3/19 је набавка радова - санација хидроизолације равног крова зграде правосудних органа у Панчеву, у површини од 1.950,00 m2.

Место извођења радова: Панчево, улица Војводе Радомира Путника 13-15.

Рок за извођење (завршетак) радова - 30 календарских дана од дана закључења уговора.

Назив и ознака из општег речника набавке: 45261420 радови на хидроизолацији

2. Ова јавна набавка није обликована по партијама

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА

1) Исецање клобукова и деформација на хоризонталној и вертикалној хидроизолацији, скупљање воде, чишћење и сушење, а затим заваривање пламеником и обрада спојева полимер битуменском траком Т-4.

2)  Обијање трулог и подклобученог малтера са вертикалног надзитка, спуштање и одвоз шута на градску депонију, справљање малтера и малтерисање обијених површина.

3) Демонтажа постојећих одводних сливника Ø100, израда и монтажа нових сливника од поцинкованог лима квадратног пресека дим 120/120mm, са пажљивим спајањем хидроизолације равног крова са новим сливницима.

4) Израда нове хоризонталне и вертикалне хидроизолације равног крова уз ојачање постојеће:

- Хладни пенетрациони премаз битулитом "A";

- Полимер битуменска трака KONDORFLEX- T-4 која се за површину вари 60%, а на преклопу 100%;

- Први слој полимер битуменске пасте;

- Стаклена мрежица за хидроизолацију тип 209;

- Други слој полимер битуменске пасте;

НАПОМЕНЕ уз ПОС 4:

а) Објекат по целом спољашњем обиму равног крова има надзидак висине 85cm и обрађује се и обрачунава на исти начин као и хоризонтална хидроизолација, уз лепљење траке T-4 до 2/3 висине надзитка;

б) Објекат по целом унутрашњем обиму равног крова (око атријума) има надзидак висине 35cm и обрађује се и обрачунава на исти начин као и хоризонтална хидроизолација, уз лепљење траке T-4 до пуне висине надзитка;

в) Током рада на хидроизолацији равног крова, постојећу траку за уземљење заједно са бетонским носачима подићи на начин да се не оштети и не угрози њена функција и по завршетку радова вратити у исти положај.

5) Израда нове хидроизолације уз ојачање постојеће на површинама малих косих кровова кровних кућица:

- Хладни пенетрациони премаз битулитом "A";

- Први слој полимер битуменске пасте;

- Стаклена мрежица за хидроизолацију тип 209;

- Други слој полимер битуменске пасте;

6) Заштита нове хидроизолације:

- Инсолациони премаз рефлексном бојом у два слоја (нпр као Solarflex).

НАПОМЕНА:

-у понуђену цену радова треба урачунати и сав потребан материјал, заједно са довозом и изношењем истог

-у понуђену цену радова треба урачунати и одвоз отпадног материјала – шута на градску депонију

-извођач је дужан да гарантује трајност и квалитет изведених радова

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1 Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2  Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4 Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити ДОДАТНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- Финансијски капацитет:

- да је Понуђач био ликвидан (није имао блокиран рачун) у последњих 6 (шест) месеци пре дана објављивања позива за подношење понуда на порталу Управе за јавне набавке и интернет страни наручиоца;

-да Понуђач није пословао са губитком у последње три обрачунске године које претходе години у којој се спроводи предметна јавна набавка (2016, 2017 и 2018);

- Пословни капацитет:

- да је Понуђач у периоду од 01.01.2017. године до дана објављивања позива за подношење понуда на сајту Управе за јавне набавке, извео грађевинске радове исте или сличне предмету јавне набавке, кумулативне вредности не мање од 5.000.000,00 динара без ПДВ-а,

3) Кадровски капацитет:

- да Понуђач има најмање 1 (једно) лице -дипломираног инжењера грађевине или дипломираног инжењера архитектуре, са важећом лиценцом Инжењерске коморе Србије број 410 или 411 односно 400 или 401, у радном односу на неодређено или одређено време или ангажовано по другом правном основу - уговор о делу или уговор о привременим и повременим пословима (одговорни извођач радова).

-да Понуђач има најмање 3 (три) лица у радном односу на одређено или неодређено време или ангажовано по другом правном основу(Уговор о делу, привременим или повременим пословима и сл.)

4) Технички капацитет:

- минимум 2 (два) доставна возила, носивости до 1,5t у власништву понуђача;

- минимум 1 (једна) грађевинска дизалица до 200kg носивости у власништву понуђача.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач ДОКАЗУЈЕ достављањем Изјаве, (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде попуњена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача.

ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75 ЗАКОНА ПОНУЂАЧ МОЖЕ ДОКАЗАТИ И НА СЛЕДЕЋИ НАЧИН:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1 Закона):

Доказ за ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2  Закона):

Доказ за ПРАВНА ЛИЦА:

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

ПРЕДУЗЕТНИЦИ И ФИЗИЧКА ЛИЦА: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4 Закона);

Доказ: Уверење Пореске управе министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона):

Доказ: На меморандуму понуђача или на обрасцу IX изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. закона из конкурсне документације потписану у изјаву да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл.75. ст.2.Закона)

ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 76 ЗАКОНА ПОНУЂАЧ МОЖЕ ДОКАЗАТИ И НА СЛЕДЕЋИ НАЧИН:

1) Финансијски капацитет:

-да је Понуђач био ликвидан (није имао блокиран рачун) у последњих шест месеци пре дана објављивања позива за подношење понуда на порталу Управе за јавне набавке и интернет страни наручиоца,

-да Понуђач није пословао са губитком у последње три обрачунске године које претходе години у којој се спроводи предметна јавна набавка (2016, 2017 и 2018);

Доказ: потврду НБС (или Извештај о бонитету уколико исти садржи податке о блокади за претходних 6 месеци) да је понуђач у периоду од 6 месеци пре дана објављивања позива за подношење понуда био ликвидан, Извештај о бонитету Центар за бонитет (Образац БОН-ЈН) надлежног органа АПР, који садржи статусне податке о понуђачу, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2016, 2017 и 2018), као показатеље за оцену бонитета.

2) Пословни капацитет:

-да је Понуђач у периоду од 01.01.2017. године до дана објављивања позива за подношење понуда на сајту Управе за јавне набавке, извео грађевинске радове исте или сличне предмету јавне набавке, кумулативне вредности не мање од 5.000.000,00 динара без ПДВ-а,

Доказ: Спецификација изведених радова и фотокопија привремених, односно окончаних ситуација (рачуна) оверених од стране инвеститора и надзорних органа, са детаљном спецификацијом грађевинских радова истих или сличних као што је предмет јавне набавке, у минималном износу од 5.000.000,00 динара без ПДВ-а, издата на меморандуму фирме понуђача;

3) Кадровски капацитет:

- да Понуђач има најмање 1 (једно) лице - дипломираног инжењера грађевине или дипломираног инжењера архитектуре, са важећом лиценцом Инжењерске коморе Србије број 410 или 411 односно 400 или 401, у радном односу на неодређено или одређено време или ангажовано по другом правном основу - уговор о делу или уговор о привременим и повременим пословима (одговорни извођач радова);

-да Понуђач има најмање 3 (три) лица у радном односу на одређено или неодређено време или ангажовано по другом правном основу (Уговор о делу, привременим или повременим пословима и сл.)

Доказ: копије дипломе о високој стручној спреми, Лиценце и потврда Инжењерске коморе Србије да је лиценца важећа (плаћена за текућу годину), копија доказа о радном статусу (Образац М или М3А); за ангажовање по другом правном основу - копија уговора о ангажовању (уговор о делу/уговор о привременим и повременим пословима).

- за раднике (сваког радника понаособ), - копија доказа о радном статусу (Образац М или М3А), копија Уговора о раду односно копија Уговора о ангажовању радника (Уговор о делу/Уговор о привременим или повременим пословима и сл.).

4) Технички капацитет:

- минимум 2(два) доставна возила, носивости до 1,5t у власништву понуђача;

Доказ: очитана саобраћајна дозвола;

-минимум 1(једна) грађевинска дизалица до 200kg носивости у власништву понуђача;

Доказ: оригинал/копија пописне листе основних средстава понуђача.

ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ:

Докази о испуњености услова из чл. 77 ЗЈН могу се достављати у неовереним копијама.

Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају достављати доказе из чл. 77 ст. 1 тачке 1) до 4), приликом подношења понуде.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. Наручилац неће одбити као неприхватљиву, понуду која не садржи доказ одређен овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова - санација хидроизолације равног крова зграде правосудних органа у Панчеву, ЈН.бр. 1.3.3/19 испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

- Понуђач поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

- Понуђач испуњава и додатне услове:

- располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:

а) био је ликвидан (није имао блокиран рачун) у последњих 6 (шест) месеци пре дана објављивања позива за подношење понуда на порталу Управе за јавне набавке и интернет страни наручиоца;

б) није пословао са губитком у последње три обрачунске године које претходе години у којој се спроводи предметна јавна набавка (2016, 2017 и 2018);

в) у периоду од 01.01.2017. године до дана објављивања позива за подношење понуда на сајту Управе за јавне набавке, извео грађевинске радове исте или сличне предмету јавне набавке, кумулативне вредности не мање од 5.000.000,00 динара без ПДВ-а.

- располаже довољним кадровским и техничким капацитетом:

а) понуђач има најмање 1 (једно) лице - дипломираног инжењера грађевине или дипломираног инжењера архитектуре, са важећом лиценцом Инжењерске коморе Србије број 410 или 411 односно 400 или 401, у радном односу на неодређено или одређено време или ангажовано по другом правном основу - уговор о делу или уговор о привременим и повременим пословима (одговорни извођач радова).

б) да Понуђач има најмање 3 (три) лица у радном односу на одређено или неодређено време или ангажовано по другом правном основу(Уговор о делу, привременим или повременим пословима и сл.)

в) минимум 2(два) доставна возила, носивости до 1,5t у власништвупонуђача;

г) минимум 1(једна) грађевинска дизалица до 200kg носивости у власништву понуђача.

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу:

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке радова- санација хидроизолације равног крова зграде правосудних органа у Панчеву, ЈН.бр. 1.3.3/19 испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

- Подизвођач поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику. Прилози који чине саставни део понуде, достављају се на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуда се саставља тако што понуђач попуњава и потписује обрасце конкурсне документације и доставља их заједно са осталим документима који представљају обавезну садржину понуде. Обрасце који чине обавезну садржину понуде потписује овлашћени заступник понуђача, у складу са законом и позитивним прописима. Препоручује се да сви документи поднети у понуди буду нумерисани и повезани у целину (јемствеником, траком или слично), тако да се појединачни листови односно прилози, не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати. Обрасци који чине саставни део понуде попуњавају се читко, средством које оставља неизбрисив траг (хемијском оловком, рачунаром, писаћом машином и сл. )

Понуда се подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворена на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити и потписати сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће у име групе попунити и потписати обрасце из конкурсне документације, у том случају је то потребно дефинисати споразумом о заједничком наступу.

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде понуђача.

Понуда мора да садржи:

Понуда мора да садржи:

- Попуњен, потписан  ''образац изјаве о испуњености услова из чл.75 ЗЈН'' у поступку јавне набавке мале вредности.

- Попуњен, потписан  ''образац изјаве о испуњености услова из чл.75 и 76 ЗЈН за подпонуђача'' у поступку јавне набавке мале вредности, уколико понуду даје са подпонуђачем.

- Попуњен, потписан  ''образац понуде'' (одељак VI).

- Попуњена и потписана ''модел уговора''(одељак VII).

- Попуњена и потписана ''изјава о независној понуди''(одељак VIII).

- Попуњен потписан  ''образац изјаве у складу са чл.75.ст.2.Закона“ (одељак IX).

Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива и конкурсне документације.

Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за које се у поступку стручне оцене утврди да докази који су достављени у погледу испуњености тражених услова за избор најповољније понуде садрже неистините податке.

- НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ

Понуду доставити на адресу: ВИШИ СУД У ПАНЧЕВУ, ул. Војводе Р. Путника 13-15, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова - санација хидроизолације равног крова зграде правосудних органа у Панчеву, ЈН бр.1.3.3/19 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до  26.09.2019. године до 13,00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити, сматраће се неблаговременом. Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда, овакву понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Комисија за јавне набавке ће благовремено поднете понуде јавно отворити дана     26.09.2019.г., у 13,15 часова у просторијама Вишег суда у Панчеву, ул. Војводе Радомира Путника 13-15, судница број 110/1, први спрат.

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе (непосредно предају) Комисији за јавне набавке писмено овлашћење за учествовање у овом поступку, издато на меморандуму понуђача, заведено и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

Лица која присуствују јавном отварању понуда, а нису предала овлашћење за учешће у поступку отварања, немају право да коментаришу и дају примедбе у току и на поступак отварања понуда.

4. ПАРТИЈЕ

Јавна набавка није обликована по партијама

5.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ВИШИ СУД У ПАНЧЕВУ, ул. Војводе Р. Путника 13-15 са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова – санација хидроизолације равног крова зграде правосудних органа у Панчеву ЈН бр.1.3.3/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова – санација хидроизолације равног крова зграде правосудних органа у Панчеву ЈН бр.1.3.3/19  - НЕ ОТВАРАТИ или

„Опозив понуде за јавну набавку радова – санација хидроизолације равног крова зграде правосудних органа у Панчеву ЈН бр.1.3.3/19  - НЕ ОТВАРАТИ  или

„Измена и допуна понуде за јавну – санација хидроизолације равног крова зграде правосудних органа у Панчеву ЈН бр.1.3.3/19  - НЕ ОТВАРАТИ.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу радова, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то податке о:

- Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

- Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача о извршењу Уговора.

Такође, у овом споразуму треба да буду наведена имена лица, појединачно за сваког понуђача, која ће бити одговорна за извршење набавке.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК,  КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање уговорене цене вршиће се сукцесивно по испостављеним привременим и Окончаном ситуацијом.

Привремене ситуације испостављају се на 10 дана, на бази количина изведених радова исказаних у грађевинској књизи и оверених од стране Надзорног органа. Исплата привремених ситуација вршиће се у року од 7 радних дана од дана уредно испостављене фактуре.

Окончана ситуација испоставља се након завршетка радова, прегледа и пријема изведених радова без икаквих примедби Наручиоца радова, односно након израде и потписивања записника о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтев у погледу рока извођења радова

Рок за извођење (завршетак) радова - 30 календарских дана од дана закључења уговора.

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде је најмање 90 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

9.4. Место извођења радова

Радови се изводе на објекту – згради Вишег суда у Панчеву улица Војводе Радомира Путник 13-15 у Панчеву.

9.5. Време извођења радова

Радови се изводе сваког радног дана и сваког викенда без ограничења, уз поштовање кућног реда и процеса рада правосудних органа.

9.6. Гарантни рок

Понуђени гарантни рок не може бити краћи од 10 година од дана завршетка свих предметних радова и потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему радова без примедби.

За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача који тече од дана извршене примопредаје радова.

9.7. Други захтеви

Не могу се прихватити, непрецизно одређени рокови (на пример: одмах, по договору, од _до_). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати неприхватљивом.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА:

1) Приликом достављања понуде:

Понуђач је дужан да уз понуду достави бланко сопствену (соло) меницу и овлашћење за попуњавање и подношење исте менице надлежној пословној банци у циљу наплате, без протеста, регистровану код своје пословне банке као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде у износу не већем од 10% од вредности понуде без ПДВ-а, а у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/2011).

Наручилац ће уновчити поменуту меницу уколико се стекну услови за реализацију предметне менице, односно уколико након отварања понуда, понуђач буде изабран за најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова- санација хидроизолације равног крова зграде правосудних органа у Панчеву ЈН бр. 1.3.3/19 и њему буде додељен уговор о предметној јавној набавци радова, а он се не одазове позиву наручиоца да, у року од 5 (пет) дана од дана пријема писаног позива наручиоца за закључење уговора, не закључи уговор у циљу реализације предметне јавне набавке или одбије да закључи уговор у истим роковима.

Понуђачи суд дужни да, уз понуду, доставе потписане изјаве, искључиво на обрасцима наручиоца који су дати у прилогу конкурсне документације, да ће наручиоцу, уколико буду изабрани за најповољнијег понуђача, најкасније приликом закључења уговора, поднети бланко сопствене (соло) менице, без протеста, регистроване код своје пословне банке као средство финансијског обезбеђења уговора и то:

-за добро извршење посла (XI Образац бр.1)

-за отклањање недостатака у гарантном року (XII Образац бр.2),

као и да ће наручиоцу, за сваку меницу издати и овлашћења за попуњавање и подношење истих меница надлежној банци у циљу наплате.

2) Приликом потписивања уговора

Изабрани понуђач је у обавези да приликом закључења уговора, наручиоцу радова достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то:

- бланко сопствену (соло) меницу, без протеста, прописно потписану и регистровану код своје пословне банке, као и овлашћење Наручиоцу радова за попуњавање исте менице у износу не већем од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, са роком важења који је 30 дана дужи од дана истека уговореног рока за извршење радова, као и овлашћење за њено подношење надлежној банци у циљу реализације.

Меница и менично овлашћење ће бити враћени Извођачу радова по потписивању Записника о примопредаји радова-без примедби, уколико се не стекну услови за њену реализацију.

Уз меницу је потребно доставити:

- менично овлашћење, како је то напред наведено;

- доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије,

- копију картона депонованих потписа, са датумом идентичним датуму издавања меничног овлашћења.

У случају подношења заједничке понуде, средство обезбеђења доставља понуђач који је у Споразуму одређен као понуђач који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења.

Изабрани понуђач је у обавези да приликом закључења уговора, Наручиоцу радови достави као средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року:

2. бланко сопствену (соло) меницу, без протеста, прописно потписану, оверену и регистровану код своје пословне банке, као и овлашћење Наручиоцу радова за попуњавање исте менице у износу не већем од 10% од вредности понуде без ПДВ-а, са роком важења који је 30 дана дужи од уговореног гарантног рока, као и овлашћење за њено подношење надлежној банци у циљу реализације.

Меница и менично овлашћење ће бити враћени Извођачу радова након 30 дана од истека уговореног гарантног периода, уколико се не стекну услови за њену реализацију.

Уз меницу је потребно доставити:

- менично овлашћење, како је то напред наведено;

- доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије,

- копију картона депонованих потписа, са датумом идентичним датуму издавања меничног овлашћења.

У случају подношења заједничке понуде, средство обезбеђења доставља понуђач који је у Споразуму одређен као понуђач који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења.

Сва средства обезбеђења могу гласити на члана групе понуђача (не мора бити исти члан) или понуђача, али не и на подизвођача.

У случају да понуђач не испуни преузете обавезе у предметном поступку јавне набавке, Наручилац радова је овлашћен да реализује достављена средства обезбеђења од стране понуђача.

Уколико понуђач не достави средства финансијског обезбеђења у роковима и на начин предвиђен конкурсном документацијом, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији,  најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац је дужан да у року од 3 дана од дана пријема овог захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације“, ЈН бр.1.3.3/19.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона, а то је писаним путем, радним даном од 07,30 до 15,00 часова, односно путем поште, електронске поште на e-mail: uprava@pa.vi.sud.rs.

Питања постављена после наведеног времена, сматраће се примљеним наредног дана.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке поступао супротно забрани из чл. 23 и чл. 25 овог закона, учинио повреду конкуренције, доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, одбио да доставио доказе и средства обезбеђења нашта се у понуди обавезао. Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавеза по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда. Све то у складу са одредбама чл. 82 Закона.

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за извођење радова.

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона (у даљем тексту подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копије се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail uprava@pa.vi.sud.rs факсом на број 013/345-184 или препорученом пошиљком са повратницом.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интерној страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63 ст.2 Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3 чл. 149 Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  После доношење одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права у поступку јавне набавке мале вредности  је 5 дана од дана објављивање одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати ранији наручиоци предузети у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3 и 4 чл.  149 Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама чл. 150 овог Закона.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-29599845-19, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 дана од дана доношења.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр _________ од __________________ за јавну набавку................................. – [навести предмет јавне набавке], ЈН број ...........

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

|  | РАДОВИ | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ | Укупна цена без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Исецање клобукова и деформација на хоризонталној и вертикалној хидроизолацији, скупљање воде, чишћење и сушење, а затим заваривање пламеником и обрада спојева полимер битуменском траком Т-4. | m2 | 30,00 |  |  |
|  | 2 | Обијање трулог и подклобученог малтера са вертикалног надзитка, спуштање и одвоз шута на градску депонију, справљање малтера и малтерисање обијених површина. | m2 | 10,00 |  |  |
|  | 3 | Демонтажа постојећих одводних сливника Ø100, израда и монтажа нових сливника од поцинкованог лима квадратног пресека дим 120/120mm, са пажљивим спајањем хидроизолације равног крова са новим сливницима. | коm | 10,00 |  |  |
|  | 4 | Израда нове хоризонталне и вертикалне хидроизолације равног крова уз ојачање постојеће: - Хладни пенетрациони премаз битулитом "A"; - Полимер битуменска трака KONDORFLEX- T-4 која се за површину вари 60%, а на преклопу 100%; - Први слој полимер битуменске пасте; - Стаклена мрежица за хидроизолацију тип 209; - Други слој полимер битуменске пасте; | m2 | 900,00 |  |  |
|  |  | НАПОМЕНЕ уз ПОС 4: |  |  |  |  |
|  |  | а) Објекат по целом спољашњем обиму равног крова има надзидак висине 85cm и обрађује се и обрачунава на исти начин као и хоризонтална хидроизолација, уз лепљење траке T-4 до 2/3 висине надзитка; |  |  |  |  |
|  |  | б) Објекат по целом унутрашњем обиму равног крова (око атријума) има надзидак висине 35cm и обрађује се и обрачунава на исти начин као и хоризонтална хидроизолација, уз лепљење траке T-4 до пуне висине надзитка; |  |  |  |  |
|  |  | в) Током рада на хидроизолацији равног крова, постојећу траку за уземљење заједно са бетонским носачима подићи на начин да се не оштети и не угрози њена функција и по завршетку радова вратити у исти положај. |  |  |  |  |
|  | 5 | Израда нове хидроизолације уз ојачање постојеће на површинама малих косих кровова кровних кућица: - Хладни пенетрациони премаз битулитом "A"; - Први слој полимер битуменске пасте; - Стаклена мрежица за хидроизолацију тип 209; - Други слој полимер битуменске пасте; | m2 | 900,00 |  |  |
|  | 6 | Заштита нове хидроизолације: - Инсолациони премаз рефлексном бојом у два слоја (нпр као Solarflex). | m2 | 1.950,00 |  |  |
|  | Укупно |  |

| Укупна вредност радова изражена у динарима без ПДВ-а | дин. |
| --- | --- |
| Укупна вредност ПДВ-а по стопи од 20% | дин. |
| Укупна вредност радова изражена у динарима са ПДВ-ом | дин. |
| Рок важења понуде |
| Рок извођења радова |
| Гарантни рок |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде.

VII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О …................

[навести предмет уговора]

Закључен између:

Наручиоца ВИШИ СУД У ПАНЧЕВУ са седиштем у Панчево., улица Војводе Р. Путника 13-15, ПИБ: 06399560 Матични број: 8864284

Број рачуна: 840-974621-39,Управа за трезор Панчево,

Телефон: 013/344-366 Телефакс:013/345-184

кога заступа председник суда Станка Симоновић

(у даљем тексту:Наручилац)

и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: Извођач),

Основ уговора:

ЈН број 1.3.3/19

Број и датум одлуке о додели уговора: Су IV-22-15/19............

Понуда изабраног понуђача бр. ……….од……………

Члан 1.

Предмет овог Уговора је набавка радова  - санација хидроизолације равног крова зграде правосудних органа у Панчеву, ул. Војводе Радомира Путника 13-15, у свему према обрасцу понуде Извођача, а према спецификацији и конкурсној документацији за ЈНМВ 1.3.3/19 за потребе Наручиоца, на основу избора најповољнијег понуђача по јавном позиву од ______2019. године.

Ради извођења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, потребну за извршење радова коју су предмет уговора.

Члан 2.

Уговорне стране сагласно утврђују да вредност радова који су предмет овог уговора на основу понуде Извођача број……………… од……………… 2019.г., укупно износи ………………….. динара (без ПДВ-а) односно ……………………… динара (са ПДВ-ом), на основу количина и јединичних цена из дате понуде.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности радова, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и сав потребан материјал за извођење радова, са његовим довозом и изношењем, одвозом отпадног материјала – шута на градску депонију, а у свему према конкурсној документацији и понуди Извођача.

Плаћање уговорене цене вршиће се сукцесивно по испостављеним привременим и Окончаном ситуацијом, уплатом на рачун Извођача број.............................. отворен код ...................банке.

Привремене ситуације се испостављају на 20 дана, на бази количина изведених радова исказаних у грађевинској књизи и оверених од стране Надзорног органа.

Обавеза Наручиоца је да се овера и исплата привремених ситуација изврши у законом предвиђеним роковима.

Окончана ситуација се испоставља након завршетка радова, прегледа и пријема изведених радова без икаквих примедби Наручиоца радова, односно након израде и потписивања Записника о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова.

Члан 3.

Извођач се обавезује да приликом закључења уговора, наручиоцу радова достави средство финансијског обезбеђења:

- за добро извршење посла - бланко сопствену (соло) меницу, без протеста, прописно потписану и регистровану код своје пословне банке, као и овлашћење Наручиоцу радова за попуњавање исте менице у износу не већем од 10 % од укупне вредности понуде без ПДВ-а, са роком важења који је 30 дана дужи од дана истека уговореног рока за извршење радова, као и овлашћење за њено подношење надлежној банци у циљу реализације, а која ће се Извођачу радова вратити по потписивању Записника о примопредаји радова-без примедби, уколико се не стекну услови за њену реализацију.

- за отклањање недостатака у гарантном року- бланко сопствену (соло) меницу, без протеста, прописно потписану и регистровану код своје пословне банке, као и овлашћење Наручиоцу радова за попуњавање исте менице у износу не већем од 10% од вредности понуде без ПДВ-а, са роком важења који је 30 дана дужи од уговореног гарантног рока, као и овлашћење за њено подношење надлежној банци у циљу реализације, а која ће се Извођачу радова вратити након 30 дана од истека уговореног гарантног периода, уколико се не стекну услови за њену реализацију.

Уколико Извођач радова не достави меницу за добро извршење посла најкасније до закључења овог уговора, сматраће се да је Извођач радова одустао од закључења уговора, те да овај уговор не производи никакво правно дејство.

Наручилац радова је овлашћен да наплати меницу за добро извршење посла у случају да Извођач радова не испуни своје уговорне обавезе у погледу начина, услова и рока за извршење свих радова, предвиђених овим уговором.

Наручилац радова је овлашћен да наплати меницу за отклањање недостатака у гарантном року у случају да Извођач радова не испуни своје уговорне обавезе које се односе на начин, услове и рок извршења обавеза  у гарантном року.

Члан 4.

Извођач се обавезује да:

-послове из члана 1. овог Уговора изврши стручно и квалитетно према важећим законским прописима и стандардима за ту врсту посла, у уговореном року, а у свему према прихваћеној понуди;

-да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребне за извођење уговором предузетих обавеза;

-да строго придржава прописа Закона о безбедности и здравља на раду, Закона о заштити од пожара као и других мера сигурности објекта и људства, те обезбеди безбедност лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и сл. тако да се наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

-да обезбеди несметано вршење стручног надзора;

-да се строго придржава мера заштита на раду;

-да уредно води све књиге (грађевински дневник, евиденцију изведених радова и др.) предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

-да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с тим да о отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове Извођач мора да поступи у року од 7 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца;

- благовремено и детаљно проучи постојећу документацију и стање на терену као и да укаже Наручиоцу на евентуалне недостатке у документацији;

-да по завршетку радова преда радове Наручиоцу

Члан 5.

Наручилац ће за извођење радова обезбедити све потребне услове како би се исти несметано одвијали.

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорених обавеза Извођача, а нарочито да:

- врши контролу извршења радова;

- врши контролу квалитета изведених радова;

- врши конторлу уписа података у књиге - евиденције које извођач води у складу са законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

- прати одржавање уговорених рокова;

- непосредно учествује у поступку примопредаје радова.

Члан 6.

Извођач се обавезује да радове изведе у складу са прихваћеном понудом у року од __________календарских дана (попуњава понуђач), рачунајући од дана закључења овог уговора.

Само изузетно, ако након потписивања овог уговора наступе околности више силе (природне катастрофе, пожар, ратне околности, мере које предузима држава), као и друге сличне околности које не зависе од воље и утицаја уговорних страна, уговорне стране сагласно могу продужити рок за испуњење обавеза.

Члан 7.

У случају неоправданог кашњења у извршавању овог уговора од стране Извођача, уговорне стране сагласно уговарају уговорну казну од 0,3% за сваки радни дан закашњења, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи износ од 10% укупне вредности радова.

Наплату уговорне казне наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Члан 8.

Гарантни рок за изведене радове износи најмање ____________(биће преузето из понуде) рачунајући од дана коначне примопредаје радова и сачињавања Записника о коначној примопредаји радова потписаног од стране одговорног извођача радова и надзорног органа наручиоца.

За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача који тече од дана извршене примопредаје радова.

Извођач је обавезан да на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале.

Извођач је дужан да у току гарантног рока на први писани позив Наручиоца, у року од 7 дана од дана пријема писаног позива, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала или опреме, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

За укупан уграђени материјал и опрему извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са конкурсном документацијом.

Члан 9.

Извођач се обавезује да уредно води грађевинску документацију, грађевински дневник,  који мора бити потписан од стране надзорног органа и књигу инспекције као и осталу документацију по Закону о планирању и изградњи.

Сви налози који се дају Извођачу радова у току извођења радова извршиће се само уколико су уписани у грађевински дневник и уредно оверене од стране надзорног органа уз сагласност Наручиоца.

Све налоге који се односе на уочене недостатке током извођења радова или приликом примопредаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања.

Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од три дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове поверити другом Извођачу на рачун Извођача радова.

Члан 10.

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски у року од 3 дана од дана завршетка радова у складу са Законом о планирању и изградњи.

Након прегледа изведених радова, Комисија сачињава Записник о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова.

Записник о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова својим потписима оверавају чланови Комисије и одговорна лица уговорних страна, Надзорни орган и Одговорни извођач радова.

Обављање Техничког прегледа изведених радова и прибављање Употребне дозволе, обавеза су Наручиоца.

Члан 11.

Коначна вредност изведених радова по овом Уговору утврђује се на бази количина стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи и усвојених јединичних цена из понуде извођача, које су фиксне и непроменљиве.

Коначни обрачун је саставни део Записника о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова.

Члан 12.

Уговорне стране имају право да једнострано писмено раскину уговор с отказним роком од 30 дана.

Уколико дође до раскида уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка комисија ће сачинити записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Раскид уговора не ослобађа ни једну уговорну страну од испуњења свим уговором прихваћених обавеза до дана раскида уговора.

Члан 13.

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима као и други прописи који регулишу ову материју.

Члан 14.

Овај уговор ступа на снагу даном достављања средстава финансијског обезбеђења из чл. 3 Уговора.

У случају да понуђач не достави напред наведена средства финансијског обезбеђења у предвиђеном року, и у складу са конкурсном документацијом, сматраће се да уговор није ни закључен.

Члан 15.

Прихваћена писмена понуда из члана 2 овог Уговора чини саставни део овог Уговора.

Члан 16.

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима као и други прописи који регулишу ову материју.

Члан 17.

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором решавају споразумно. Евентуалне спорове који не буду решени споразумно решаваће Привредни суд у Панчеву.

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака од којих по три примерка задржава свака уговорна страна.

За Испоручиоца М.П.	М.П.	За	Наручиоца

Место и датум: Панчево________________2019.год.

(подпонуђач - алтернативно)

(остали из групе понуђача алтернативно)

Напомена: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, а наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце.

VIII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке..............................................................................................[навести предмет јавне набавке], бр ....................... [навести редни број јавне набавкe], поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача..

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. ЗЈН, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач_________________________________________________________

у поступку јавне набавке радова – санација хидроизолације равног крова зграде правосудних органа у Панчеву ЈН бр.1.3.3/19, поштовао је обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању у условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _______________________________________ (навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно!

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ бр. 1

НАЗИВ ПОНУЂАЧА___________________________________

МЕСТО СЕДИШТА____________________________________

УЛИЦА И БРОЈ________________________________________

И З Ј А В А

Овим неопозиво изјављујемо да ћемо, уколико будемо изабрани за најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова - санација хидроизолације равног крова зграде правосудних органа у Панчеву ЈН бр. 1.3.3/19, најкасније приликом закључења уговора, доставити наручиоцу бланко сопствену (соло) меницу, без протеста, као средство финансијског обезбеђења уговора ради доброг извршења посла, као и да ћемо истовремено наручиоцу предати и овлашћење за попуњавање и подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате.

Место и датум                                                МП                                       Понуђач

______________                                                                                  _________________

XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ бр. 2

НАЗИВ ПОНУЂАЧА___________________________________

МЕСТО СЕДИШТА____________________________________

УЛИЦА И БРОЈ________________________________________

И З Ј А В А

Овим неопозиво изјављујемо да ћемо, уколико будемо изабрани за најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова- санација хидроизолације равног крова зграде правосудних органа у Панчеву ЈН бр. 1.3.3/19, најкасније приликом закључења уговора, доставити наручиоцу бланко сопствену (соло) меницу, без протеста, као средство финансијског обезбеђења уговора ради отклањања недостатака у гарантном року, као и да ћемо истовремено наручиоцу предати и овлашћење за попуњавање и подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате.

Место и датум                                                МП                                       Понуђач

______________                                                                                  _________________

# Text boxes

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 5 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 13 |
| VI | Образац понуде | 24 |
| VII | Модел уговора | 29 |
| VIII | Образац изјаве о независној понуди | 35 |
| IX | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75. ст.2 Закона | 36 |
| X | Oбразац трошкова припреме понуде | 37 |
| XI | Oбразац изјаве бр. 1 | 38 |
| XII | Oбразац изјаве бр. 2 | 39 |